## Slide 1: Raspberry Pi
Introduction

## Slide 2: Plan de la séance 8
Présentation de la carte
Installation de l’OS (Raspberry Pi OS)
Utilisation de SSH/SCP et commandes de base
  Installation d’une clef public
  Mise à jour de la carte
  Activation de VNC
Manipulation des broches !
Blink

## Slide 3: Kesako Raspberry Pi ?
Ordinateur embarqué !
Carte de développement idéale pour :
  projet de serveur web basse consommation (serveur domotiques, petit site web, etc.)
  projet de vision par ordinateur
  interaction nécessitant un écran, des périphériques USB, caméra, etc.
Ne pas utiliser pour :
  projet ayant de forte contrainte énergétique
  projet nécessitant du « temps » réel
Utilise Linux
Attention niveau de tension logique de 3,3 V

## Slide 4: Installation de Raspberry Pi OS
Télécharger Pi Imager
 Choisir l’OS
 Choisir la carte (attention !)
 Configurer l’image :
- hostname
- SSH
- AP
- etc.

## Slide 5: SSH
Dans un terminal :
ssh creactifs@creactifs-1

## Slide 6: SSH sans mot de passe !!!
Dans un terminal :
ssh-keygen -t rsa
cat .ssh/id_rsa.pub | ssh creactifs@creactifs-0 'cat >> .ssh/authorized_keys’
Source : http://linuxproblem.org/art_9.html

## Slide 7: SCP
Dans un terminal :
scp -r source:chemin destination:chemin
scp -r ./dossier creactifs@creactifs-1:~/dossier

## Slide 8: Mise à jour
Dans un terminal (SSH) :
sudo apt update
sudo apt upgrade -y

## Slide 9: Activer VNC
Dans un terminal (SSH) :
sudo raspi-config (puis naviguer dans les interfaces pour activer VNC)
Sur machine locale, installer un client VNC

## Slide 10: Commandes Linux de base
Se déplacer
  cd ./un/chemin/relatif
  cd /un/chemin/
Créer des dossiers
  mkdir nouveau_dossier
  mkdir -p ./nouveau/dossiers
Créer, éditer un fichier
  touch nom_du_fichier
  nano nom_du_fichier

## Slide 11: Commandes Linux de base
Supprimer un fichier
  rm ./fichier
Supprimer un dossier
  rm –r ./dossier
Lister les fichiers et dossier
    ls
    ls -a
Voir les processus en cours d’exécution
  top
  htop

## Slide 12: Commandes Linux de base
Afficher le contenu d’un fichier
  cat nom_du_fichier
Écrire dans un fichier
    echo contenu > fichier

## Slide 13: Tout est fichier !
ATTENTION NIVEAUX LOGIQUE DE 3,3 V !!!!
echo 18 > /sys/class/gpio/export
echo out /sys/class/gpio/gpio18/direction
cat /sys/class/gpio/gpio18/value
echo 1 > /sys/class/gpio/gpio18/value
cat /sys/class/gpio/gpio18/value

## Slide 14: Plan de la séance 9
Présentation des entrées sortie de la carte (pinout)
Interaction avec les GPIO (C++, Python)
  C++
  Base de Python
    if/elif/else, for, while, etc.
Exercice Blink avec Python
Exercice bouton + LED en Python

## Slide 15: « Pinout »
https://pinout.xyz/

## Slide 16: « Pinout », un doute ?
Saisissez la commande « pinout » dans un terminal de votre RPi

## Slide 17: C++
Installer WiringPi (https://github.com/WiringPi/WiringPi, http://wiringpi.com/download-and-install/)
Créer un fichier « hello.cpp » dans ~/test_cpp
Récupérer l’exemple de (https://solarianprogrammer.com/2018/12/23/raspberry-pi-cpp-control-led/)
Compiler l’exemple : g++ -o creactifs -I/usr/local/include -L/usr/local/lib creactifs.cpp –lwiringPi
Lancer le programme : ./creactifs

## Slide 18: Python !
Différences avec C++
  Pas de fonction setup(), loop()
  Pas de « ; » en fin de ligne
  Pas de type strict (concept de ducktyping)
  Pas d’accolades
  Langage interprété (plus lent que C/C++)

## Slide 19: Python ! – if, elif et else
if condition_0 or condition_1:
faire_ceci()
elif condition_2 and condition_3:
faire_cela()
else:
la_manifestation()

## Slide 20: Python ! – while
une_variable = True
while une_variable:
faire_en_boucle()
# Pour sortir de la boucle
une_variable = False
# Autre solution, utiliser break
break

## Slide 21: Python ! – for
mon_tuple = (3, 4, 7, 9) # peut aussi fonctionner avec une liste
ma_liste = [‘25’, 52, ‘33’]
# Extraction des valeurs du tuple
for valeur in mon_tuple:
print(valeur)
# Extraction des valeurs du tuple et de l’index de la valeur
for index, valeur in enumerate(mon_tuple):
print(valeur)
# Extraction de l’index de la liste puis de la valeur
for index in range(ma_liste):
print(ma_liste[index])

## Slide 22: Python ! – les fonctions !
def addition(parametre_0, parametre_1):
return parametre_0 + parametre_1
def fonction_complexe(tableau):
resultat = 0
def une_autre(valeur):
return valeur ** 2 # valeur au carré
for element in tableau:
resultat += une_autre_fonction()
return resultat

## Slide 23: Python ! – Blink
from gpiozero import LED
from time import sleep
led = LED(17)
while True:
led.on()
sleep(1)
led.off()
sleep(1)

## Slide 24: Plan de la séance 10
Présentation des entrées sortie de la carte (pinout)
Interaction avec les GPIO (c++, Python)
Base de Python
  if/elif/else, for, while, etc.
Exercice Blink avec Python
Exercice bouton + LED en Python